附件1

# 温州市建设项目海绵城市设计专篇文本编制要求

# （征求意见稿）

温州市建设项目海绵城市设计专篇文本的项目类型可分为建筑与小区类、城市道路类、城市绿地及广场类、城市水系类以及工厂与仓储类等，具体编制内容可参照《关于印发温州市建设项目海绵城市设计专篇模板的通知》（温海绵办〔2021〕1号）（以下简称“《设计模板》”）执行。现对各设计阶段的海绵专篇文本编制做以下具体要求：

## 一、方案设计阶段

建设项目海绵城市专篇方案设计成果资料应包含海绵城市设计专篇方案设计说明、下垫面分析图以及海绵设施平面布置图。

若项目无初步设计阶段或方案设计与初步设计同时设计时，方案设计阶段需按照初步设计阶段相关规定执行。

## 二、初步设计阶段

建设项目海绵城市专篇初步设计成果资料应包含以下内容：

### （一）文本部分

①温州市建设项目海绵城市建设自评表，详见附表；

②海绵城市设计专篇初步设计说明，其设计深度参照《设计模板》执行。

### （二）图纸部分

初步设计图纸包含以下内容：

①下垫面分析图

②海绵设施平面布置图

③汇水分区图

④雨水径流组织

⑤雨水溢流排放图

⑥海绵设施竖向标高图

⑦海绵设施大样图

⑧海绵城市种植设计图

⑨雨水回用系统及工艺流程图（如有）

⑩监测设备图（如有包含监测设备，需标注其设置位置与参数信息）。

## 二、施工图设计

建设项目海绵城市专篇施工图设计资料应包含以下内容：

### （一）海绵城市施工图设计说明

### （二）海绵城市设计图纸

- 下垫面分析图

- 海绵设施平面布置图

- 汇水分区图

- 雨水径流组织图

- 雨水溢流排放图

- 海绵设施竖向标高图

- 监测点位布置图

- 海绵设施大样图

- 海绵城市种植设计图

- 监测设备图（如有）

- 其他有关图纸

（三）海绵城市设计计算书

（四）温州市建设项目海绵城市建设自评表，详见附表

# 附表

# 温州市建设项目海绵城市建设自评表

填报单位（盖章）：                                填表时间：

| 建设单位 |  | 联系人及联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  | 联系人及联系方式 |  |
| 项目名称 |  | 项目用地面积（m2） |  |
| 项目类型 | □建筑与小区 | □城市道路 | □城市绿地及广场 | □水系类 | □工厂与仓储类 |
| 规划年径流总量控制率（%）及对应设计雨量（mm） |  |
| 实际年径流总量控制率（%）及对应设计雨量（mm） |  |
| 下垫面指标汇总 |
| 序号 | 下垫面类型 | 面积（m2） | 综合雨量径流系数 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 年径流总量控制的降雨水量V |  | V=hy×F/1000 |
| 下垫面下渗（径流系数）控制径流量V1 |  | V1=hy（1-ψzc）F/1000 |
| 理论计算所需总调蓄容积V2 |  | V2=hyψzcF/1000 |
| LID设施关键设计指标汇总 |
| 序号 | 海绵设施类型 | 面积（m2） | 有效深度（m） | 调蓄容积（m3） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：相关计算公式及过程可参考《浙江省海绵城市规划设计导则（试行）》。