温州市建设施工安全专业委员会办公室文件

温建安委办〔2024〕2号

关于进一步加强建筑施工领域安全生产工作的通  知

各县（市、区、功能区）住建（建设）局，各有关单位：

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，进一步落实省委省政府、市委市政府关于安全生产隐患排查整治相关部署要求，举一反三加强建筑施工领域安全风险防范，破解施工难点堵点，防范遏止各类安全事故。现结合我市实际将有关事项通知如下：

一、健全防高坠防范机制

即日起，在全市建筑施工领域建立健全“四小、三好、一会”防范机制，有效落实高处作业风险防范措施。

（一）落实“四小”措施，即“小喇叭、小视频、小讲台、小展板”。工地现场要在危险区域设置提醒小喇叭，在食堂播放警示小视频，在学习角设置教育小讲台，在重要位置张挂宣传小展板。

（二）落实“三好”措施，即“搭好作业平台、系好安全帽带、挂好安全带”。高处作业要采用移动式、落地式、悬挑式等稳固的操作平台并做好安全防护，不得使用桌、凳等作为高处作业操作面；施工区域的工人要戴好安全帽、系紧帽带；凡涉及登高、高空、临空作业的工人要挂好安全带。

（三）落实“一会”措施，即组织工人每日参加班前晨会，提醒安全施工作业要求，仔细检查工人安全防护用品是否配齐、佩戴正确，特别是帽带是否系紧，并将晨会开展情况以“每日一照片、每周一视频”的形式上传到温州市建筑产业工人综合信息平台。

二、完善危大工程安全管理

我市危大工程安全管理应符合相关法律法规规定和市住建局印发的相关文件要求，还应符合以下规定。

（一）模板支撑架工程

1、我市模板支撑架均全面推广应用盘扣架体系。

2、梁底立杆设置要求：截面积大于0.2㎡的梁，梁底应设置不少于1根顶托立杆；截面积大于0.45㎡或宽度大于450mm的梁，梁底应设置不少于2根顶托立杆。

3、超危大工程和地下室模板支撑架的立杆间距不应大于0.9m×0.9m，其他模板支撑架在满足计算结果的前提下，立杆间距不应大于1.2m×1.2m。

4、架体搭设高度超过16m时，竖向斜杆应严格按照《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》的要求设置，并宜在架体周边增设钢管扣件式竖向剪刀撑，剪刀撑同不少于3根立杆连接；在搭设过程中，鼓励邀请方案论证专家现场指导。

（二）基坑工程

1、深基坑施工专项方案论证前，建设单位负责组织基坑设计、施工和监理等单位召开基坑周边管线实际分布复核协调会，并邀请煤气、自来水、高压电缆等相关地下管线的产权单位参加，通过现场查勘核实，形成会议纪要并留存。

2、开挖深度大于10m（含）或地下室层数超3层（含）的深基坑，基坑开挖期间，鼓励邀请方案论证专家现场指导。

（三）拉杆式悬挑架（花篮架）

1、花篮架悬挑承力架部分构配件应由专业生产厂家成套提供，须提供产品合格证明材料。

2、悬挑工字钢梁应采用穿梁（墙）式螺杆与结构连接；上拉杆宜采用梁（墙）墙式螺杆与结构连接，如上拉杆采用预埋螺栓和结构连接时，应有保证螺栓可靠承载力的措施，并且需对预埋螺栓进行抗拉拔试验。

3、上拉杆未受力前，应在悬挑钢梁下设置临时支撑，临时支撑宜设置在外侧立杆处，支顶措施应安全、可靠，且应采用变形较小的支撑型式。

（四）附着式升降脚手架（爬架）

1、稳步推进我市爬架应用试点工作，各县（市、区）每年使用爬架的试点指标数定为5至8个；超高层建筑和市级智能建造试点（示范）工地使用爬架的项目可不计入试点指标。

2、爬架架体高度不宜超过检测报告中的架体高度；情况特殊的，可按照《超限高爬架架体的使用要求》（见附件1）执行。

3、对于架体高度超过18m（含）的爬架工程，在作业期间，鼓励邀请方案论证专家现场指导。

4、爬架工程应根据台风应急响应等级，分级落实爬架工程防台防范措施（详见附件2）。

三、细化有限空间作业管控

（一）有限空间作业应制定管理制度、专项施工方案，管理制度应明确有限空间作业审批流程、人员职责、安全培训、防护用品、操作规程和应急处置等方面要求；专项方案应明确有限空间作业部位、数量、危险源识别和处置、技术措施、应急救援措施、项目人员职责等内容。

（二）有限空间作业应在施工现场醒目位置设置有限空间列表公示牌，标明警示标志、危害因素、注意事项等信息；在有限空间作业点位布设警示标志、移动式“安全小喇叭”、应急逃生路线标识等设施。

（三）在有毒有害气体容易聚集和溢出的风险区域，要视情况安装有毒有害气体监测报警装置，并做好报警装置日常的检测、维护和保养；有条件的可在有限空间点位安装智能语音提醒装置和视频监控设备，提醒作业人员按规定开展有限空间作业。

四、明确起重机械及工程车辆管理

（一）施工单位要做好门式起重机、履带式起重机使用登记手续办理，设备进场作业前，由起重机械单位提交施工作业告知手续，经建设单位、施工单位和监理单位三方签署意见同意后方可开展施工作业。

（二）起重机、挖掘机等工程车辆进场前，各单位要落实“四先”要求，即“进场先登记、司机先教育、停放场地先验收、作业区域先警戒”。特别是外来汽车吊在作业前，汽车吊停放场地必须经由建设、监理、施工三方单位检查验收后符合安全作业条件，并在作业周边设置警戒区由专人监护。渣土车、砼车等工程车辆进出工地要参照“四先”管理。

（三）试点推广无人操作智能施工电梯，限制使用无人驾驶物料提升机；工地现场要设置施工智能设备远程监控中心，控制人员应持证上岗操作，无人驾驶物料提升机严禁载人。

五、强化安全信息化监管

（一）实施安全员到岗履职信息化管理

1、安全员配备要符合《建筑施工安全管理规范》规定要求，其中建筑面积10万m2及以上的工程不少于4人，每增加10万m2增加配备1人；

2、严格落实工地安全员到岗履职责任，安全员每月线上考勤打卡率不低于70%，工地在通道入口、起重设备、危大工程等部位设置二维码，实施危大工程安全员扫码巡视；

3、建立建筑工地安全员记分管理机制，对安全员考勤、现场监管工作落实情况进行扣分制管理，一年度内安全员被扣分达到12分者，须参加培训后方可重新上岗，具体实施细则见附件3。

（二）实施建筑施工特种作业人员入库信息登记，年审记录动态管理，重点部位设置特种工专用二维码，特种作业人员每日应刷码上岗。

（三）各企业、工程项目部要在温州市建筑产业工人综合信息平台下载安全教育视频，组织工人以视频授课等方式集中开展安全生产教育活动，并在工人信息平台做好人员打卡、活动图片上传等记录。

（四）施工单位要建立工人健康体检制度，定期组织开展工人健康检查，创建人员健康档案，实行“一人一档”管理，工地项目部应配备血压计、体温计等日常医疗检查设备。

六、深化安全监督管理工作

（一）各地、各监督人员要按照《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作规范（试行）》要求，认真开展监督管理工作，制定监督计划书，出具监督告知书，每个受监工程，安全监督抽查平均每季度不少于1次，并对抽查发现的隐患实施闭环管理，对发生的违法违规行为依法查处。

（二）建立建筑施工企业安全生产许可记分管理机制，对施工现场安全生产不良行为进行扣分制管理，一个年度内企业被扣分达到12分者，核查企业安全生产许可条件落实情况，发现降低的上报省建设厅予以暂扣，实施细则见附件4。

（三）有效落实“3030”闭环机制，按照市、县两级安委会每月交办下发的《安全生产事故隐患“3030”闭环机制问题隐患清单》要求，项目属地建设主管单位要对督办工地整改情况进行全程跟踪，及时将整改进展情况报送市住建局，确保隐患闭环销号落到实处。

（四）各地要建立事故企业举一反三排查机制，一旦发生生产安全事故，事故企业要立即对全市承建的项目进行全面自查自纠，确保隐患彻查彻改。属地主管部门应对管辖范围内事故企业承揽的所有项目进行重点检查，发现存在较大安全隐患的项目要求立即停工，隐患整改到位后由属地主管部门复查合格后方可复工。

本通知自印发之日起施行，请各有关单位做好相关安全生产措施落实。

附件：1.超限高爬架架体的使用要求

2.爬架工程防台防范措施

3.建筑施工企业安全生产许可记分管理机制具体实

施细则

4.建筑工地安全员记分管理具体实施细则

温州市住房和城乡建设局

2024年3月21日

附件1

超限高爬架架体的使用要求

一、对架体参数的限制要求

1、架体实际安装高度不得超过5倍楼层高。

2、架体实际安装高度超过型式检验报告中架体高度的允许最大比率为20%。

3、实际安装机位跨距（直线、折线和悬挑长度）按照型式检验报告的架体高度与超高架体实际安装高度的比值，以检验报告的对应参数为基数予以折减；如果型式检验报告没有反映折线间距，就按照5.4/7*型式检验报告中直线跨距的计算结果为基数予以折减。

二、对生产厂家的要求

1、根据现场实际布置，按照最大机位跨距（荷载面积）和架体高度的最不利情况，在充分考虑温州可能会遇到的强台风影响，对超高架体的承载能力重新进行建模分析、验算，并且（必要时）需通过专家（评估）论证。

2、应对超高架体重新编制专用的使用说明书，其内容应对重点部位，如机位跨距、附着支座数量、架体悬臂加固措施、台风季节加固措施、验收标准进行明确，主要是增补超高架体在施工状态、爬升工况下的加固、防护措施，重点难点和监测交底，并且形成书面的、可操作执行的管理要求。

三、超高架体在构造、构配件上的加强措施

（一）型式检验报告中，高度小于18米的架体

A、实际安装未超高时可不采取加强措施。

B、高度超限在10%以内时： 机位允许跨距按照0.9折减； 水平桁架按上下2道设置； 每个机位配备4套附墙支座（导座），任何工况下安装不少于3套。

C、高度超限在10%以上，但20%以内时： 机位允许跨距按照实际的超高比率折减； 2、水平桁架按上下2道设置； 3、每个机位配备4套附墙支座（导座）。

（二）型式检验报告中，高度大于等于18米的架体

A、没有超高时： 1、水平桁架按上下2道设置； 2、导轨到顶； 3、每个机位配备4套附墙支座（导座）。

B、高度超限在10%以内时： 1、机位允许跨距按照0.9折减； 2、水平桁架按上下2道设置； 3、导轨到顶； 4、每个机位配备4套附墙支座（导座）。

C、高度超限在10%以上，但20%以内时： 1、机位允许跨距按照实际的超高比率折减； 2、水平桁架按上下2道设置； 3、导轨到顶； 4、每个机位配备4套附墙支座（导座）。

四、架体在附着数量上的加强措施

附着支座每机位配置4套，待第四层砼强度达到要求，安装好第四层附墙支座后，才能进行提升作业，保证在任何工况下每个机位有3个附墙支座。

五、对悬臂部分的临时拉结加强措施

因主体结构原因，使用工况架体悬臂高度临时超过6米时，在每机位竖向主框架处应设置对应预埋专用拉结点，安装原生产厂家制作具有足够刚度的型钢斜拉杆。

六、施工管理要求

1、严格控制架体的施工荷载；

2、严格执行《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》、浙江省地方标准、温州市市级标准，型式检验报告、安全专项施工方案、使用说明书的相关规定，并作为架体安装验收标准；

3、架体爬升过程中，架体高度或机位数量发生变化时，每次变化都增加一次现场检验和专项验收。

附件2

爬架工程防台防范措施

1、防台风Ⅳ级应急响应时，所有工地的爬架停止提升作业；全面检查爬架的每个附墙导座，对机位附墙导座少于三个附墙的必须一律补齐，并保证锚固牢靠；悬挑部分的爬架竖向构件要采取斜拉杆临时加固，原则上一个机位设置不少于一个斜拉杆；全面清理爬架架体上的建筑材料、垃圾。

2、防台风Ⅲ级应急响应时，完成Ⅳ级应急响应的各项抗台应对措施；拆除顶步第一道防护网片，妥善存放、固定防护网片。

3、防台风Ⅱ级应急响应时，完成Ⅳ、Ⅲ级应急响应的各项抗台应对措施，并组织所有人员撤离。

附件3

建筑工地安全员记分管理具体实施细则

为加强我市建筑工程安全生产工作，督促安全员到岗履职，特建立建筑工地安全员记分管理机制，制定具体实施细则。

第一条 对安全员考勤、现场监管工作落实情况进行扣分制管理，一年度内安全员被扣分达到12分者，要求参加培训后方可重新上岗。

第二条 对专职安全员的违规行为，视其违规的轻重程度，每检查次扣分的分值分别为3分、2分。

第三条 专职安全员有下列行为之一的，每违反一次扣3分：

（一）工程因安全生产、文明施工问题被建设行政主管部门责令暂时停止施工的；

（二）工程因安全生产、文明施工问题被市级及以上部门立案处罚的；

（三）建筑施工企业因项目安全生产、文明施工问题被信用扣分处罚的；

（四）项目被市级及以上部门检查后移交督办、挂牌整治的；

第四条 专职安全员有下列行为之一的，每违反一次扣2分：

（一）安全员考勤

安全员每月工地在岗监督时间低于本月施工时间70%的（如缺勤的按天数计）；

（二）信息化管理

1、建筑面积达5000㎡（含）以上的工地视频监控设备未安装或离线时长在24小时内累计超过3小时黑屏、不在线的；

2、对打桩挖土阶段且产生建筑泥浆或渣土外运消纳处置的建筑工地，在工地车辆出入口处未安装车辆识别设备并联网的；

3、对存在渣土泥浆外运需求的打桩挖土阶段在建工地未安装车辆称重设备及联网工作的，或对因特殊原因无法安装车辆称重设备的工程，未在外运工作开展前提交《温州市建筑工程车辆称重设备免安装申请确认表》的；

4、对建筑工地开工后15天内未注册建筑垃圾综合监管服务系统并录入项目信息的，或未及时调整项目状态数据的；

5、对建筑工地未及时注册温州市建筑产业工人综合信息平台，或在工人进场后1周内未录入工人信息，或未在平台中及时上传人员打卡、活动图片等记录的；

（三）现场安全监管

1、未按规定参与安全防护用品、机械设备、施工机具及配件进场查验或安装验收的；

2、未定期开展应急救援演练，现场未配置完备的应急救援器材和设备的；

3、未按规定办理动火审批手续的；

4、施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核的；

5、工程现场抽查特种作业人员未持证上岗；

6、危大工程施工现场未按规定悬挂标牌和安全警示标志的；

7、无施工起重设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的安全巡查记录的；

8、施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求或电箱无门、无锁、无防雨措施的；

9、高处作业人员不按要求使用安全带的；

10、临边防护存在严重隐患的；

11、施工人员在作业区内不戴安全帽或穿拖鞋的(按每人次计)；

12、违反《建筑施工安全检查标准》各分项检查评分表子项目的保证项目的(每一条)。

第五条 安全员扣分周期为1年，从每年1月1日起至12月31日止。一个周期期满后，扣分分值累计未达12分，该周期内的扣分分值予以消除，不转入下一个扣分周期。

第六条 各级建设行政主管部门依照本细则检查项目，实施安全员记分管理。在执行扣分时，执行人员应对其违规事实即时拍照、收缴相关资料或以其他合法方式取证，作为扣分的主要依据。

第七条 实施扣分后，属地建设主管行政部门必须向被扣分企业、被扣分人员送达《建筑企业施工安全责任扣分通知单》，通知单应列明企业名称、工程名称、安全员信息、执法人员信息及执法证号、扣分原因、扣分依据、扣分分值、整改期限等内容。由执法人员签发，加盖公章，被执行人签收。在责令整改期限内，对同一扣分事项不得重复扣分。

附件4

建筑施工企业安全生产许可记分管理机制

具体实施细则

为认真贯彻落实市委、市政府关于建筑施工领域安全生产工作相关部署和指示精神，深刻汲取安全事故经验教训，切实加强我市建筑工程安全生产工作，特建立建筑施工企业安全生产许可记分管理机制，制定具体实施细则。

第一条 对建筑施工现场安全生产不良行为进行扣分制管理，一个年度内企业被扣分达到12分者，核查企业安全生产许可条件落实情况，发现降低的上报省建设厅予以暂扣。

第二条 对建筑施工企业所承担的在建工程项目的安全生产行为，视其违规的轻重程度，每检查次扣分分值分别为3、2、1分。

第三条 建筑施工企业有下列违规行为之一的，每次检查扣3分：

1、未建立、健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，未制定完备的安全生产规章制度和操作规程的；

2、未投入安全防护、文明施工措施费用或将费用挪作他用的；

3、未设置安全生产管理机构和未按国家有关规定配备专职安全生产管理人员的；

4、主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员，未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的；

5、总承包单位不具备相应的施工资质或无安全生产许可证擅自施工作业;或把整体工程或主体工程转包;或将专业工程不依法分包的;

6、对危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案,或专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施的;或施工企业未组织专家对施工方案进行论证、审查的；

7、管理人员和作业人员未每年开展至少一次安全生产教育培训并考核合格的；

8、工程项目未按规定办理安责险、工伤险，为从业人员交纳保险费的；

9、施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件不符合有关安全生产法律、法规、标准和规程要求的；

10、未编制生产安全事故应急救援预案，未设置应急救援组织或未配备必要的应急救援器材、设备；

11、发生工程重大安全事故未按规定上报、隐匿不报或者故意拖延不报的。

第四条 建筑施工企业有下列行为之一的，每检查次扣2分：

1、施工组织设计中未编制符合规范的安全技术措施和施工现场临时用电方案,或未按施工方案组织施工的；

2、施工现场未采取安全保护措施，保证毗邻建筑物、构筑物及地下管线的安全的；

3、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自开式架设设施由不具备相应资质的企业安拆或未经有相应资质的检验检测机构检验合格的；

4、未按规定对建筑起重机械进行安装、拆卸、使用和维修保养的；

5、未将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;或办公、生活区的选址未符合安全性要求;或职工的膳食、饮水、休息场所不符合卫生标准;或在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;

6、主要负责人、项目负责人未履行安全生产职责的，或作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业的；

7、专职安全管理人员不在岗的；

8、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的；

9、对所承建的建筑工程未进行定期和专项安全检查,或检查流于形式，检查记录弄虚作假的。

第五条 建筑施工企业有下列行为之一的，每检查次扣1分：

1、安全防护用具、消防器材、机械设备和施工机具无专人管理,或未实施机械设备、施工机具“一机一档”的档案管理制度的；

2、对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的；

3、未在施工现场公示重大危险源，并落实专人管理的；

4、未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；

5、施工现场暂时停止施工，未做好现场安全防护的；

6、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的；

7、未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，相关台账资料不齐全的。

第六条 企业扣分周期为1年，从每年1月1日起至12月31日止。一个周期期满后，扣分分值累计未达12分，该周期内的扣分分值予以消除，不转入下一个扣分周期。

第七条 各级建设行政主管部门依照本细则检查项目，实施记分管理。在执行扣分时，执行人员应对其违规事实即时拍照、收缴相关资料或以其他合法方式取证，作为扣分的主要依据。

第八条 实施扣分后，属地建设主管行政部门必须向被扣分企业送达《建筑企业施工安全责任扣分通知单》，通知单应列明企业名称、工程名称、执法人员信息及执法证号、扣分原因、扣分依据、扣分分值、整改期限等内容。由执法人员签发，加盖公章，被执行人签收。在责令整改期限内，对同一扣分事项不得重复扣分。